## Slide 1: BUDOWA OBWODNICY TUCHOLI

## Slide 2
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Tucholi o długości 10,1 km, zlokalizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie tucholskim, gminach Tuchola, Gostycyn i Cekcyn.
Celem budowy obwodnicy Tucholi jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości sieci drogowej, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, zmniejszenie hałasu.
Początek opracowania zlokalizowany jest w km około 18+200, a koniec w km około 27+550 drogi wojewódzkiej nr 240.
Inwestycja procedowana będzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Dla przedmiotowego zadania zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
Dla projektowanej inwestycji została pozyskana decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (Decyzja Nr 147/2018 z dn. 04 grudnia 2018 r.) – WARIANT B

## Slide 3
DŚU
Zgodnie z Decyzją o Środowiskowych Uwarunkowaniach projekt wykonano dla wariantu B przebiegu obwodnicy (gminy Tuchola, Gostycyn i Cekcyn (około 10km)

## Slide 4
HARMONOGRAM REALIZACJI
Dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Tucholi”
 |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  | 2031 |  |  | 
 | czas trwania | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
Opracowanie wielowariantowej koncepcji | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 7 lat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD | 4 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Zlecenie i realizacja robót budowlancyh | 3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Analizy porealizacyjne | 2-3 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obecnie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
Spotkania/konsultacje z udziałem społeczeństwa lub przedstawicieli
Dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Tucholi”
L.p | Data | Miejsce | Prowadzący | Uczestnicy
1 | 03.07.2014 | Bydgoszcz | ZDW | Władze lokalne, SOS dla Tucholi
2 | 03.02.2015 | Bydgoszcz | ZDW | Władze lokalne, SOS dla Tucholi
3 | 23.06.2015 | Tuchola | ZDW | Mieszkańcy - przed wnioskiem o DŚU
4 | 22.05.2017 | Bydgoszcz | ZDW | Władze lokalne, SOS dla Tucholi
5 | 08-09.2018 | Bydgoszcz | RDOŚ | Udział społeczeństwa w DUŚ - przed wydaniem Strony postępowania, mieszkańcy, władze lokalne
6 | 09.04.2025 | Bydgoszcz | ZDW | Władze lokalne, SOS dla Tucholi
7 | 08.07.2025 | Bydgoszcz | ZDW | Władze lokalne - przed wnioskiem o ZRiD
8 | 29.07.2025 | Tuchola | ZDW | Wszyscy zainteresowani - przed wnioskiem o ZRiD

## Slide 6
LOKALIZACJA INWESTYCJI

## Slide 7
PLAN ORIENTACYJNY

## Slide 8
STAN ISTNIEJĄCY
W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 240 jest ogólnodostępna, klasy G.
Na wlocie i wylocie z miasta posiada przekrój jezdni około 7,0 m
Natężenie ruchu wg GPR 2020 – ponad 12 tys. pojazdów na dobę (1,1 tyś. samochodów ciężarowych (11%) i 10,9 tyś. osobowych i dostawczych)

## Slide 9
ZAKRES ROBÓT
budowa nowego odcinka drogi klasy G tzw. „obwodnicy Tucholi”,
budowa skrzyżowań na odcinku drogi,
przebudowę/budowę dróg dla pieszych i rowerów,
budowę obiektów mostowych nad rzeką Brdą i Kicz,
budowa obiektów mostowych nad liniami kolejowymi nr 208 i 241,
budowę/przebudowę przepustów,
przebudowę/budowę rowów melioracyjnych, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń podczyszczających, drenaży,
przebudowę/budowę oświetlenia drogowego,
przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
zapewnienie obsługi terenu przyległego do Obwodnicy,
budowa obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, ogrodzeń, zieleni izolacyjnej, itp.),

## Slide 10
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
Klasa techniczna drogi: G
Dopuszczalne obciążenia nawierzchni: 115 kN/oś
Kategoria obciążenia ruchem: KR5
Przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu
Szerokość jezdni – 7,00m (2x3,50m) + 2x0,50m opaska
Szerokość pobocza gruntowego – 1,25m (w przypadku występowania bariery 1,50m)
Prędkość do projektowania 100 km/h (poza terenem zabudowy – obejmuje cały projektowany odcinek)

## Slide 11
POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE OBWODNICY Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
Skrzyżowanie skanalizowane „Obwodnicy Tucholi” z drogą gminna nr 010112C (Białowieża-Bladowo), w km ok. 0+532,

## Slide 12
POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE OBWODNICY Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
Rondo turbinowe na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 240 (Tuchola – Bladowo) z „Obwodnicą Tucholi”, w km ok. 2+147,

## Slide 13
POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE OBWODNICY Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
Rondo turbinowe „Obwodnicy Tucholi” z drogą wojewódzką nr 241 (Tuchola – Sępólno Krajeńskie,
w km ok. 3+914,

## Slide 14
POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE OBWODNICY Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
Rondo turbinowe na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 237 (Tuchola – Bydgoszcz) z „Obwodnicą Tucholi”, w km ok. 7+585,

## Slide 15
POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE OBWODNICY Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
Rondo zwykłe na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 240 z „Obwodnicą Tucholi” (na końcu projektowanego odcinka),

## Slide 16
ZJAZDY DO NIERUCHOMOŚCI
Dostępność trasy jest ograniczona do skrzyżowań.
Do obsługi przyległych nieruchomości zaprojektowano dodatkowe jezdnie.
Prywatne, ulegające podziałowi działki, będą miały zapewniony dojazd do drogi publicznej.

## Slide 17
ZAGOSPODAROWANIE PRZYLEGŁEGO TERENU
Nie będą wyburzane budynki mieszkalne

## Slide 18
ODWODNIENIE/KOLIZJE
Odprowadzenie wód opadowych z jezdni przewiduje się poprzez nadanie nawierzchni spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiających spływ wody do rowów drogowych i wpustów.
Zaprojektowano rozwiązanie z odwodnieniem powierzchniowym korpusu drogowego, poprzez otwarte rowy drogowe trawiaste o kształcie trapezowym oraz odcinkami kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odpływać będą do zbiorników retencyjnych z przelewami awaryjnymi do cieków powierzchniowych
Na trasie zostaną wykonane nowe przepusty.
Rowy trapezowe
szerokość dna min. 0,50 m,
nachylenie skarp 1:1,5 w wyjątkowych przypadkach 1:1,
min. głębokość 0,50 m,
dno i skarpy rowów umocnione w zależności od pochylenia.
Z uwagi na realizacje inwestycji nie wyklucza się występowania kolizji z infrastruktura istniejącą, tj. kanalizacja sanitarna, linie kablowe energetyczne i teletechniczne, sieci gazowe, wodociągowe i inne.
Rozwiązanie ewentualnych kolizji będzie opracowane w projektach branżowych w zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przez gestorów poszczególnych sieci.

## Slide 19
PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT MAŁYCH
W ramach zadania wykonane będą przejścia dla zwierząt w km około:
0+105, 0+680, 1+190, 5+160, 8+115 - Przejścia dla płazów suche,
2+612, Przejście dla płazów mokre,

## Slide 20
PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT ŚREDNICH I DUŻYCH
2+840 – 3+750 - Estakada,
8+460, 9+850 – Obiekty mostowe,

## Slide 21
KOREKTY W STOSUNKU DO DŚU
Lokalizacja początku i końca odcinka z uwagi na zmiany zagospodarowania terenu,
Zastąpienie skrzyżowań skanalizowanych z drogami wojewódzkimi klasy G na ronda turbinowe z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu,
Korekta przebiegu obwodnicy w km od 3+400 do 5+500 z uwagi na kolizję z gazociągiem, co spowodowało korzystne odsunięcie Obwodnicy od zabudowań w miejscowości Nowa Tuchola,
Budowa wiaduktu nad drogą gminną nr 010114C, umożliwiająca przejazd z m. Mały Mędromierz do m. Wysoka Wieś. W DŚU droga po obu stronach Obwodnicy zakończona była placem do zawracania,
Budowa wiaduktu nad drogą gminną nr 010785C (ul. Piszczek), zapewniająca komunikację przyległych nieruchomości. W DŚU zaplanowany był 4-kilometrowy objazd.
Wydłużenie estakady o ok. 600 m, co korzystnie wpływa na środowisko

## Slide 22
ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE NA PLANACH
ZGŁASZANIE UWAG DO 12.08.2025 DO ZDW W BYDGOSZCZY W FORMIE E-MAIL:
zdw.byd@zdw-bydgoszcz.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ